明环评〔2021〕26号

三明市生态环境局关于批准福建煌源金属有限公司资源综合利用再生铝先进制造项目

环境影响报告书的函

福建煌源金属有限公司：

《福建煌源金属有限公司再生铝项目环境影响报告书》于2020年2月经我局审批，项目规模为利用废铝、铝熔铸渣等一般工业固体废物生产铝合金锭10万吨/年，回收利用铝灰渣制作铝酸钙粉15万吨/年。项目建设过程中，拟利用的部分一般工业固体废物列入《国家危险废物名录》（2021年版）；同时，你公司拟增加利用其他含铝危险废物类别和数量，并对部分生产设备、工艺进行优化调整。该项目发生上述变化后规模为综合利用熔炼铝灰渣13万吨/年、电解铝灰渣8万吨/年，生产铝合金产品14万吨/年；协同处置大修渣0.5万吨/年、炭渣0.5万吨/年、集成尘1.3万吨/年；铝酸钙精炼剂产品生产规模调整为14万吨/年。对照《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号），该项目性质、规模发生的变化属于重大变动，根据《环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》规定，应重新报批环境影响评价文件。为此，你公司委托泉州华大环境影响评价有限公司编制了《福建煌源金属有限公司资源综合利用再生铝先进制造项目环境影响报告书》（以下简称报告书）。我局于2021年8月2日受理该报告书的审批申请，在三明市政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告书及公众参与说明信息全本公示；于2021年8月9日在三明市政府门户网站对报告书拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告书的意见。

经研究，并商三明市将乐生态环境局，对该项目环境影响报告书及相关规定批复如下：

一、报告书相关内容表明，该项目经将乐县发展和改革局备案（编号：闽发改备[2019]G090041号），符合《福建将乐经济开发区总体规划》、《福建将乐经济开发区总体规划环境影响评价》及其审查意见相关要求，在落实报告书提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。因此，在你公司取得其它相关行政许可的前提下，我局从环境保护方面同意报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施。

二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）严格落实危险废物收集贮存处置措施。采用规范的危险废物包装、运输方式，合理制定拟处置危险废物的运输路线，执行《危险废物转移联单管理办法》。做好危险废物的交接、暂存和处理、处置工作，危险废物收集、贮存、处理、处置必须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单等规定。

（二）严格落实大气污染防治措施。本项目环境防护距离为1#、2#、5#车间外延100米、3#车间外延200米以及6#车间外延100米区域，该区域现状无常住居民等敏感目标。1#和2#预处理车间粉尘经处理后通过4根15米高排气筒排放，3#和6#车间废气经处理后通过1根25米高排气筒排放，5#车间回转窑窑尾废气经处理后通过1根25米高排气筒排放，石灰石和铝灰渣球磨、筛分、铝灰渣卸料、生料卸料、产品破碎筛分等粉尘废气分别经处理后通过1根15米高排气筒排放。

（三）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、污污分流”原则建设排水系统，冷灰桶、铸锭机、回转窑等设备冷却水部分循环使用，其余部分通过园区污水管网排入园区污水处理厂处理，碱液喷淋塔废水和初期雨水经处理后回用于急冷喷淋。该项目不得建设直接向外环境水体排放污染物的排污口。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，防止污水渗漏对土壤和地下水环境造成污染。从工艺、管道、设备、污水储存等方面采取措施，尽可能从源头上减少污染物产生；厂区按非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区采取不同的地下水防渗控制；落实土壤、地下水污染监控计划和风险防范措施，避免对土壤、地下水环境造成污染。

（五）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，防止噪声扰民。

（六）严格落实固体废物收集贮存处置措施。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。废布袋、铝灰渣、除尘灰、废活性炭、污水处理污泥、喷淋塔底渣、废机油、废耐火砖、精炼剂废包装袋等危险废物的收集、贮存严格执行危险废物贮存相关污染控制标准，禁止将不相容（相互反应）的危险废物混装。一般工业固体废物应进行综合利用，最大限度地减少最终处置量，不能回收利用的须按国家有关规定妥善贮存处置，不得产生二次污染。

（七）强化环境风险防范和应急措施。加强对危险废物收集、贮存、运输的管理。落实非正常工况和停工检修期间污染防治措施。按规范完善突发环境事件风险防控措施，并确保泄漏物质、消防水、污染雨水等可自流进入事故应急池。配备必要的应急设备和物资，满足环境风险应急能力要求。制定应急预案和受影响区域内人员应急疏散方案，并与当地政府、生态环境部门、园区及周边企业等应急预案做好衔接。定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

（八）加强施工期环境管理，落实水质保护、扬尘、垃圾处置和噪声污染防治措施，防止施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工固体废物造成环境污染或生态破坏。

（九）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

（十）强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。安装外排废气污染物自动连续监测系统，并与生态环境部门联网。排气筒应按规范要求预留永久性监测口。按排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源及对周边环境质量影响监测。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

四、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新报批环境影响评价文件。

五、我局委托三明市生态环境保护综合执法支队和三明市将乐生态环境局组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

2021年8月15日

抄送：三明市生态环境保护综合执法支队，三明市将乐生态环境局，泉州华大环境影响评价有限公司。

三明市生态环境局办公室          　     2021年8月15日印发