明环评函〔2022〕18号

# 三明市生态环境局关于批准三明市元沙大道建设有限公司长深高速公路垄东停车区改扩建

# 工程项目环境影响报告表的函

三明市元沙大道建设有限公司：

# 你单位报送的《三明市元沙大道建设有限公司长深高速公路垄东停车区改扩建工程项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2022年8月16日受理该报告表的审批申请，在三明市政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告表信息全本公示；于2022年8月23日在三明市政府门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于该报告表的意见。经研究，并商三明市沙县生态环境局，对该项目环境影响报告表及相关规定批复如下：

- 该项目位于三明市沙县区，扩建既有长深高速公路垄东停车区左区场地至239亩；改建左区进出主线的出入口及加减速车道，对长深高速2座主线桥进行拼宽，长度约195米；改建停车区进出主线匝道2条，单向单车道、路基宽度9米、长度约210米；新建停车区左右连接匝道1条，双向双车道、路基宽度10米、设计速度40公里/小时，长度约1140米；设置收费站1处，并改造连接线约1300米，按设计速度40公里/小时、双向双车道的二级公路标准建设，路基宽度10米。其他技术标准按交通运输部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）规定执行。

报告表相关内容表明，该项目经福建省发展和改革委员会批复（编号：闽发改网审交通〔2022〕45号），符合《福建省高速公路网规划（2016-2030年）》，该项目在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局从环境保护方面同意报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施。

二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）严格控制施工区域，减少植被破坏和水土流失。占用的林地、土地面积不得超过相关部门的许可范围。做好项目土石方平衡工作，最大程度的做到填挖平衡。弃土（渣）应严格实行“先挡后弃”的原则，并按照设计要求进行全面防护。施工结束后，对施工临时占地进行植被恢复。

（二）施工场地生活废水依托停车区处理；施工期产生的机械设备冲洗废水等经隔油沉淀池进行处理，回用于场地洒水抑尘，不外排。建设路面、桥面污染事故防范设施，制定危险化学品运输突发环境事故应急预案，避免运输事故引发水环境污染。

（三）做好施工现场、料场、施工材料运输道路的防尘工作，运输材料、土石的车辆必须进行密闭，并采取定时洒水等抑尘措施，防止施工扬尘对周围环境造成影响。

（四）加强施工期噪声控制，合理安排施工时间和采取降噪措施，确保施工噪声达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，防止噪声扰民。运营期采用设置禁鸣限速标志等措施降噪。

（五）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

四、工程性质、规模、地点以及污染防治措施等发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

五、我局委托三明市生态环境保护综合执法支队和三明市沙县生态环境局组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

2022年8月30日

抄送：三明市生态环境保护综合执法支队，三明市沙县生态环境局，

深圳市墨染生态环境有限公司。