明环评函〔2022〕27号

三明市生态环境局关于批准三明清流福宝110千伏输变电工程环境影响报告表的函

国网福建省电力有限公司三明供电公司：

你公司报送的《三明清流福宝110千伏输变电工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2022年11月25日受理该报告表的审批申请，在三明市政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告表信息全本公示；于2022年12月2日在三明市政府门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于该报告表的意见。经研究，并商三明市清流生态环境局、三明市明溪生态环境局，对该项目环境影响报告表批复如下：

- 该项目拟在清流县温郊乡氟新材料产业园建设一座110千伏福宝变电站（新建2台主变，容量为2×50兆伏安）；扩建220千伏大焦变电站110千伏出线间隔1个；建设110千伏出线2回，分别接入大焦变电站1回（新建线路长度约25千米，其中大焦-温郊同塔双回长度约0.1千米、福宝变双回路出线预留备用走廊长度约0.15千米、单回路架设长度约25千米），T接110千伏安秋线1回（新建单回线路长度约10.3千米，新建双回路单侧架线长度约0.2千米，利用原走廊改造单回路长度约1千米）。

报告表相关内容表明，在落实报告表提出的生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我局从环境保护方面同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施。

二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作

1.严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求。

2.选用低噪声设备，采取隔声降噪措施，确保变电站厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应限值标准，同时确保工程周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，防止噪声扰民。

3.线路经过生态敏感区时，应采取较小塔型、高塔跨越、档距加大等措施，选择影响较小区域通过，以减少占地和林木砍伐，防止破坏生态环境和景观。

4.对于废变压器油和废铅酸蓄电池等危险废物的收集、贮存必须严格执行危险废物贮存相关污染控制标准。

5.加强施工期环境保护工作，采取有效防尘、降噪措施，不得扰民；施工过程中产生的固体垃圾应分类集中堆放，及时清运；产生的废水应收集处理，不得排入沿线地表水体；在建设临时道路、牵张场地等时，应尽量减少对地表的扰动，施工结束后及时进行生态恢复治理。

6.根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变更时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

五、我局委托三明市生态环境保护综合执法支队和三明市清流生态环境局、三明市明溪生态环境局组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

2022年12月9日

抄送：三明市生态环境保护综合执法支队，三明市清流生态环境局，三明市明溪生态环境局，武汉网绿环境技术咨询有限公司。